## Slide 1: Taller de PCB
Santiago Junquera
Jaime Laborda
Andrea Arroyo
Robert Vásquez
MakersUPV

## Slide 2
Obtener nuestro propio circuito impreso mediante el método del planchado
Introducción del software Eagle
Objetivos

## Slide 3
Cobre
Soporte (baquelita o fibra de vidrio)
35 µm
1 mm
Introducción

## Slide 4
Cobre
Soporte (baquelita o fibra de vidrio)
Salfuman + Agua oxigenada
Introducción

## Slide 5
El ácido ataca el cobre. Este proceso se denomina “atacado”.
Introducción

## Slide 6
Cobre
Soporte (baquelita o fibra de vidrio)
Pintura
Proteger cobre con tinta
Introducción

## Slide 7
Proteger cobre con tinta
Introducción

## Slide 8
Comprar PCB virgen
Transferir diseño al cobre
  Rotulador (dibujo a mano)
  Plancha (transferir tóner por calor)
  Insoladora (exponer a luz UV y revelar)
  *El revelador es una disolución de sosa caústica+agua (20gr/l)
Atacar la placa
Limpiar, pulir y lacar.
Resumen de los procesos

## Slide 9
PCB virgen (fibra de vidrio o baquelita)
Diseño del circuito impreso
Agua oxigenada (10 Vol. o 110 Vol.)
Salfumán (HCl 24%)
Plancha
Lana de acero
Guantes de látex
Materiales

## Slide 10
Marcar y cortar a medida el PCB (acordarse de lijar los bordes para que estén lisos)
Pasos. Preparación PCB

## Slide 11
Limpiar la placa con la malla de acero
Pasos. Preparación PCB

## Slide 12
Imprimir el diseño
  Si es por el método de planchado, imprimir en papel satinado (el papel utilizado en el taller es couché gramaje 200)
  Si es por el método del insolado, imprimir en transparencia con la mayor cantidad de negro posible (necesitamos opacidad).
Pasos. Impresión del circuito

## Slide 13
Preparar el satinado para planchar
Pasos. Impresión del circuito

## Slide 14
Planchar
El tiempo es aproximado (3-5 minutos)
Pasos. Transferencia al cobre

## Slide 15
Sumergir la placa PCB en agua
Frotar para eliminar el papel sobrante (se puede con un cepillo también)
Pasos. Transferencia al cobre

## Slide 16
Corregir pequeños defectos con el rotulador
Pasos. Retoques rotulador

## Slide 17
Preparar solución de Agua oxigenada + Salfuman a partes iguales
  Agua oxigenada 110V -> más rápido, pero con riesgo de cortar pistas, se debe diluir con agua.
  Agua oxigenada 10V -> más lento y controlable, no hace falta diluir con agua
No atacar en espacios cerrados sin ventilación, se generan gases que es mejor no respirarlos.
Pasos. Atacado

## Slide 18
En este video utilizamos salfuman y agua oxigenada de 10V a partes iguales. No es necesario diluir con agua ya que la reacción es más lenta y segura.
Fueron necesarios 10-15 minutos.
Pasos. Atacado

## Slide 19
Observar y evaluar críticamente el resultado final. Por último, se retira el tóner con acetona.
Pasos. Limpiar y evaluar